Meataxe-64
Linear Functions.
Richard Parker 19.10.2017

Section 1 – Byte Code.

 0 . . . . . . . . . . . . .	Stop
 1 A B . . . . . . . . .	Copy [A] to [B]
 2 A B C . . . . . . .	[C] = [A] + [B]
 3 A B C . . . . . . .	[C] = [A] - [B]
 4 A B . . . . . . . . .	[B] += cp0*[A]
 5 A B . . . . . . . . .	[B] += cp1*[A]
 6 λ A . . . . . . . . .	[A] = λ*[A]
 7 λ A B . . . . . . .	[B] += λ*[A]
 8 A . . . . . . . . . . .	[A] = 0
 9 A B . . . . . . . . .	Swap [A] and [B]
10 λ A . . . . . . . . .	[A] = [A] / λ
11 λ A B . . . . . . .	[B] -= λ*[A]

Section 2 – The quadratic case.

Our initial matrix for Karatsuba is

[0] 1 0
[1] 0 1
[2] 1 1

which is readily made by simply 2,0,1,2

The result is and we want

[0] 1 0 0 [0] 1 0 C0
[1] 0 0 1 [1] 0 1 C1
[2] 1 1 1

        3,2,0,2 3,2,1,2 9,1,2 4,2,0 5,2,1

[0] 1 0 0 [0] 1 0 0 [0] 1 0 0 [0] 1 0 C0
[1] 0 0 1 [1] 0 0 1 [1] 0 1 0 [1] 0 1 C1
[2] 1 1 1 [2] 0 1 0 [2] 0 0 1 [2] 0 0 1

Section 3 – The "cubic" case.

Our initial matrix might as well be

 [0] 1 0 0
 [1] 1 1 1
 [2] 0 0 1
 [3] 1 −1 1
 [4] 1 2 4

        2,0,2,3 1,3,4 3,3,1,3 2,4,1,1 3,4,3,4 2,4,1,4 7,3,2,4

 [0] 1 0 0 [0] 1 0 0 [0] 1 0 0 [0] 1 0 0
 [1] 0 1 0 [1] 0 1 0 [1] 1 1 1 [1] 1 1 1
 [2] 0 0 1 [2] 0 0 1 [2] 0 0 1 [2] 0 0 1
 [3] - - - [3] 1 0 1 [3] 1 -1 1 [3] 1 -1 1
 [4] - - - [4] 1 0 1 [4] 1 0 1 [4] 1 2 4

We want

 [0] 1 0 0 C0 0
 [1] 0 1 0 C1 C0
 [2] 0 0 1 0 C1

This leads to 3,1,3,1 11,4,3,4 10,2,1 2,3,1,3 7,3,0,4

 [0] 1 0 0 0 0 [0] 1 0 0 0 0 [0] 1 0 0 0 0
 [1] 1 1 1 1 1 [1] 0 2 0 2 0 [1] 0 1 0 1 0
 [2] 0 0 0 0 1 [2] 0 0 0 0 1 [2] 0 0 0 0 1
 [3] 1 -1 1 -1 1 [3] 1 -1 1 -1 1 [3] 1 0 1 0 1
 [4] 1 2 4 8 16 [4]-3 6 0 12 12 [4] 0 6 0 12 12

        (copy) 3,3,0,3 3,3,2,3 11,12,2,4 11,6,1,4

[0] 1 0 0 0 0 [0] 1 0 0 0 0 [0] 1 0 0 0 0
[1] 0 1 0 1 0 [1] 0 1 0 1 0 [1] 0 1 0 1 0
[2] 0 0 0 0 1 [2] 0 0 0 0 1 [2] 0 0 0 0 1
[3] 1 0 1 0 1 [3] 0 0 1 0 0 [3] 0 0 1 0 0
[4] 0 6 0 12 12 [4] 0 6 0 12 12 [4] 0 0 0 6 0

       (copy) 10,6,4 3,1,4,1 9,2,3 4,4,0 4,3,1 5,4,1 5,3,2

[0] 1 0 0 0 0 [0] 1 0 0 0 0 [0] 1 0 0 C0 0
[1] 0 1 0 1 0 [1] 0 1 0 0 0 [1] 0 1 0 C1 C0
[2] 0 0 0 0 1 [2] 0 0 1 0 0 [2] 0 0 1 0 C1
[3] 0 0 1 0 0 [3] 0 0 0 0 1 [3] 0 0 0 0 1
[4] 0 0 0 6 0 [4] 0 0 0 1 0 [4] 0 0 0 1 0

We want

 [0] 1 0 0 C0 0
 [1] 0 1 0 C1 C0
 [2] 0 0 1 0 C1